109學年度南臺科技大學電子工程系四技甄選入學【面試-實作】題目說明

一、說明

1.考生請攜帶足以證明本人的身分證件(須貼有照片，如身分證、駕照、學生證或健保IC卡)，依排定的報到時間完成報到手續，未完成報到程序的考生不得參加實作測試。

2.考生須具備辨識電阻色碼、電阻與二極體元件電路接線以及使用三用電表量測電阻、電壓之能力。

3.考場提供電阻、二極體、數位式電源供應器(含鱷魚夾電源線)、麵包板、數位式三用電表與單芯線，考生不得自行攜帶。

4.考場提供之數位式三用電表型號為DMM-93B+，考生須能自行調整刻度以量測電阻值及直流電壓值。

5.電源供應器(型號：MOTECH LPS305)輸出電壓已依考題要求預先設定，電流輸出上限為0.5A，考生勿做任何更動，只需確認電壓無誤即可。

6.考試開始10分鐘內，考生若二極體與電阻有缺少、錯誤、或誤差超過5%，可提出要求更換，超過時間更換電阻，每顆扣減5分至0分為止。

7.考生對麵包板、三用電表及電源供應器有問題，可提出要求更換，但不得要求延長考試時間。

8.考生測試結束後，不得將考場提供的考試設備攜出，並將考試位置整理乾淨，否則以『0分』計。

9.考生須依排定的座位入座，實作時間為 30 分鐘，不得提早離場。坐錯位置或提早離場者，其實作成績以『0分』計。

二、實作題目

| 電路圖 |
| --- |
| 說明 | 1.考生須在由考場提供的麵包板、電阻與二極體連接此檢測電路。 2.電壓 V值 與 電阻 R1~R6 值於考試題目卷內指定。 3.檢測項目： (給定R1~R6電阻值，寫出指定5個電阻色碼(不含誤差值色碼)。 (使用三用電表量測指定節點的電壓值。 |
| 評分標準 | 電阻色碼(不含誤差值色碼) - 50分 | 節點量測電壓值- 50分 |
|  | 1.對 5 個 ---- 50 分。 2.對 4 個 ---- 40 分。 3.對 3 個 ---- 30 分。 4.對 2 個 ---- 20 分。 5.對 1 個 ---- 10 分。 6.5 個全錯 ---- 0 分。 | 1.量測值誤差小於 15%(含) --- 50 分。 2.量測值誤差 15% ~ 20%(含) --- 35 分。 3.量測值誤差 20% ~ 30%(含) --- 20 分。 4.量測值誤差 > 30%(不含) --- 0 分。 5.正負號錯誤扣15分。 |

三、考題參考樣式

109學年度南臺科技大學電子工程系四技甄選入學實作考題

報名序號：             姓名：                分組座號：             .

| 說明 | 1.考生須在由考場提供的麵包板、電阻與二極體連接檢測電路。 2.電壓源由數位電源供應器輸入。 3.檢測項目: (給定R1~R6電阻值，寫出指定的5個電阻色碼(不含誤差值色碼)。 (使用三用電表量測指定節點的電壓值。 4.考生請在相關位置，書寫答案。 | 得 分 |
| --- | --- | --- |

| 題目與答案 |
| --- |
| 電阻編號 | 答案-色碼(50%) (不含誤差值色碼) | 量測節點(50%) | 量測電壓值答案 |
| R1 |  | Vbc | V |
| R2 |  |  |  |
| R3 |  |  |  |
| R4 |  |  |  |
| R5 |  |  |  |
| R6(解答範例) | 黃紫棕 |  |  |
| 電阻逾時更換扣分 | 更換電阻數量: 顆 | 扣分: 分 (每顆5分) |

# Text boxes

V=+10V

R1=1KΩ

R2=910Ω

R3=3.3KΩ

R4=5.1KΩ

R5=2.2KΩ

R6=470Ω

D1,D2=1N4001

請考生特別注意：

※電壓值與電阻值僅供說明用，實際考試時會另行給定。

※量測節點位置僅供說明用，實際考試時會另行指定。

※二極體方向、位置，實際考試時可能會與參考電路圖位置不同。